## Slide 1: UW无人仓库
REPORT
uw
2019
JIMI
--几米物联自动化部

## Slide 2: 自动化部
团队：高素质、高水平、高效率
目标：提高产品质量、减少人工成本、提高生产效率
jimi
Notes: 几米物联自动化部拥有一批高素质、高水平、高效率的人才。是一个软/硬件、机械、技术支持等兼备的团队。
部门主要以智能制造为基准，为客户实现提高产品质量、减少人工成本、提高生产效率为目标。提供相应的生产流程优化方案、生产工艺的智能化设备、生产过程的信息化管理系统等。

## Slide 3
01
03
02
04
成功
案例
与机械叉车，机械臂相结合，实现仓库入库，出库，盘点等操作的自动化
无人仓库
解决SMT生产过程人工产生的错误，大幅度提高生产质量和速度
SMT防错料系统
制造企业生产过程执行管理系统
MES系统
自动取料、包胶、下料，实现自动化，大幅度提高产量
电池自动包胶机
Notes: 团队的成功案例有：
无人仓库 集物料管理、任务管理、日志管理、叉车管理、出入库管理及用户管理等功能于一体的智能化软件系统。无人仓库系统的核心模块为任务管理模块，通过AGV与机械臂的协同合作来进行入库、出库、盘点等操作，解决原料仓、半成品仓、成品仓人员过多、时效性差、准确度不太高的困难。
SMT防错料系统 提供精准便捷的解决方案，将SMT生产工艺从传统的人工发料上料等低效率错误率高的困境中逃脱。节省生产操作人员，简化生产操作，提高生产用料的准确度。
MES系统 即制造企业生产过程执行管理系统，此系统可为工厂提供生产数据管理、质量管理、生产过程控制、数据集成分析等功能，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
电池自动包胶机 自动取料、包胶、下料。实现智能机械取代人工操作，从质量和产能上提高了数倍的提升。

## Slide 4: 无人仓库运行实景
Notes: 图片中为AGV叉车取料盒的场景：
AGV叉车通过局域网连接到AGV服务器，UW后台管理系统通过WebSocket与AGV服务器进行通信，在UW系统界面创建、执行任务，UW后台可以发送指令到AGV服务器，AGV服务器将任务分配给AGV叉车，叉车接收到服务器发送的任务之后，开始执行任务。

## Slide 5: SMT防错料产线运行实景

## Slide 6: UW无人仓库
JIMI
UW

## Slide 7: 传统仓库日常工作流程
存取效率
货物质量
人工出入库效率低下
自动化程度低
出库出错
入库出错
盘点出错
信息没有同步化
Notes: 传统仓库日常工作流程弊端
人工出入库效率低下 仓管人员在入库、出库时，面对着复杂多样、数量繁多的物料，工作效率难免低下；
自动化程度低 纯手工出入库，自动化程度整体上呈现一个比较低级的状态；
出库出错 出库时，对于要求出库数量较多的物料，容易多发或者少发；
入库出错 入库时，有可能会把物料放错位置，或者登记入库数量时登记出错；
盘点出错 盘点时，由于是人工盘点，难免出现计算错误的情况；
信息没有同步化 大部分信息是记录在各种单据上，信息同步化程度低下。

## Slide 8: UW无人仓库系统目的
01
02
03
智能叉车出入库代替人工出入库
杜绝仓库物料数量出错
减少人员管理成本
提高存取效率
信息同步化
.
减少人力需求
Notes: 无人仓库工作流程
通过AGV与机械臂的协同合作来代替人工出库、入库、盘点，提高存取效率
杜绝仓库物料数量出错
实现仓库管理自动化，减少人员管理成本

## Slide 9: UW无人仓库系统优势
存取效率
货物质量
自动化程度高
出入库错误率低
信息同步化
日志记录 问题追溯
Notes: 无人仓库优势
自动化程度高
出入库操作接近零错误率
物料信息实时更新到数据库，实现信息同步化
各种操作都会被记录到数据库日志表，可以追溯各种问题

## Slide 10: UW无人仓库系统结构
UW
无人仓库系统
后台管理系统
用户管理
物料管理.
日志管理
AGV服务器端
移动APP端
物料出入库
发送指令让叉车回库
写入出入库任务日志
任务管理
出入库管理
叉车管理
调度智能叉车
反馈智能叉车状态信息
机械臂服务器端
调度机械臂
与智能叉车协同合作
Notes: 本项目为UW智能仓储系统，主要研发工作分为硬件设计和软件设计，
软件方面分为后台管理系统、移动APP端、AGV服务器端以及机械臂服务端等4大模块。

## Slide 11: 硬件设备
硬 件
智能叉车
带有插杆的智能物流机器人
计算机
CPU:I5 内存:8G 硬盘:250G 显示器:1080P
手持PDA
支持二维码，条形码
服务器
CPU:E5以上 内存:16G DDR4
硬盘:1T*2 SAS RAID 网卡:双网卡
机械臂
六轴机械臂
Notes: 硬件方面，基本设备包括：服务器、计算机、手持PDA
核心设备有：智能叉车以及机械臂

## Slide 12: 后台管理系统
——明确操作员权限
用户管理
——物料信息清晰
物料管理
——记录问题，以便追溯
日志管理
——任务信息，一目了然
出入库管理
03
任务管理
——扫码出入库，方便快捷
智能叉车管理
——扫码出入库，方便快捷
01
02
06
05
04
Notes: 下面具体描述各模块的功能：
后台管理系统是UW智能仓储系统的核心模块之一，该系统提供了用户管理、物料管理、日志管理、任务管理、出入库管理以及智能叉车管理等功能。
仓管人员可以使用该系统进行对物料信息进行管理，最重要是可以结合任务管理、智能叉车管理以及出入库管理功能，进行物料的出入库，高效率、高质量的完成日常的出入库工作。

## Slide 13: 物料管理
物料信息查询、料盒位置查询、供应商查询、料盒类型查询
丰富的过滤规则、高效查找指定物料
物料明细显示，物料型号、所属供应商、数量一目了然
物料管理
Notes: 物料管理：
物料信息查询、料盒位置查询、供应商查询、料盒类型查询
丰富的过滤规则、高效查找指定物料
物料明细显示，物料型号、所属供应商、数量一目了然

## Slide 14: 任务管理
任务管理
本地上传、自动格式化任务单
在线编辑，轻松更改任务单状态
查询过滤，所需内容唾手可得
Notes: 任务管理：
本地上传、自动格式化任务单
在线编辑，轻松更改任务单状态
查询过滤，所需内容唾手可得

## Slide 15: 智能叉车管理
实时显示：
叉车工作状态
叉车位置
叉车电量
当叉车出现异常时，也会显示警告信息
智能叉车管理
Notes: 智能叉车管理：
实时显示：
叉车工作状态
叉车位置
叉车电量
当叉车出现异常时，也会显示警告信息

## Slide 16: 日志管理
日志管理
记录任务、接口调用、物料位置转移日志
追溯各种操作记录
Notes: 日志管理：
记录任务、接口调用、物料位置转移日志
追溯各种操作记录

## Slide 17: 出入库管理
预览正在执行中的任务条目
每组任务都绑定一个仓口
在即时任务操作界面中，可以查看到站的任务条目
出入库管理
Notes: 出入库管理：
预览正在执行中的任务条目
每组任务都绑定一个仓口
在即时仓口任务操作中，可以查看到站的任务条目

## Slide 18: 用户管理
用户信息一目了然
方便快捷的查询功能
权限分级、一站式设置修改
用户管理
Notes: 用户管理：
用户信息一目了然
方便快捷的查询功能
权限分级、一站式设置修改

## Slide 19: 移动APP客户端功能
发送叉车回库命令
日志记录
物料到站提示
叉车将装有物料的托盘运到仓口时，弹出提示页面
发送指令，让叉车将托盘运回原来的位置
扫料盘、将新物料信息录入系统，并记录到任务日志
Notes: 该APP运行在一台基于Android系统的手持一体机上（该一体机自带条码识别器），仓库人员手持该设备，随时可进行物料的出入库。

## Slide 20: 入库流程对比
取料
根据套料单
人工入库
审核
取料
入库
主管审核
套料单
将物料存放到仓库
人工入库效率低
料号相似的物料易导致存放位置出错
使用机械臂扫描RFID进行取料
数据库中准确记录了料盒存放位置，不会将物料放错位置
机器取料效率高
机器取料
Notes: 传统仓库入库流程：
仓库主管审核套料单
仓管人员根据套料单清点物料，确认无误后进行入库
无人仓库入库流程：
仓库主管审核套料单
在系统上创建并执行入库任务，呼叫叉车将料盒运到站点，机械臂将放在站点的物料夹到叉车所取的料盒中，再由叉车将装有物料的料盒运回仓库指定位置

## Slide 21: 出库流程对比
产线/客户收料
取料
根据套料单
人工出库
审核
取料
出库
产线
主管审核
套料单
将物料发到产线/客户
人工出库效率低
料号相似的物料易导致出库出错
数据库中准确记录了料盒存放位置，可以准确找到物料所在位置
使用机械臂扫描RFID进行取料出库
机器取料效率高
机器取料
Notes: 传统仓库出库流程：
仓库主管审核套料单
仓管人员根据套料单清点物料，确认无误后进行备料出库
无人仓库出库流程：
仓库主管审核套料单
在系统上创建并执行出库任务，呼叫叉车将料盒运到站点，机械臂将叉车所取的料盒夹到站点指定位置，将物料进行出库

## Slide 22: 盘点流程对比
人工盘点效果
定期扫描
物料信息
系统盘点效率高
电脑计算不会出错
更新
数据库
找到物
料位置
到EPR系
统对账
无人仓库盘点
无人仓库盘点效果
清点物
料数量
人工盘点
人工盘点效率低
人工计算出错率高
Notes: 传统仓库盘点流程：
仓管人员找到各种物料所在位置
手动清点各种物料数量
到ERP系统进行对账
无人仓库盘点流程：
由AGV叉车将料盒运到仓口
机械臂启用扫描RFID功能，获取物料剩余数量
对比数据库的物料库存数量

## Slide 23: 物料存放位置优化
定期更新
物料位置
出入库
效率更高
无人仓库
传统仓库
一般不会对物料存放位置进行优化
Notes: 传统仓库：
一般不会对物料的存放位置进行优化，一旦指定，不会再修改物料位置。
无人仓库：
在没有出入库任务的时候，自动开始位置优化任务，根据近期出入库物料记录，将常用物料放置在距离站点较近的位置。

## Slide 24: 未来！一起见证
jimi
Let's witness together in the future